Escola Secundária Romeu Correia

Ano Lectivo 2009/2010

1º Período

Relatório da Actividade Prático-Laboratorial

AL 1.3 – Salto para a Piscina

Questão Problema: Que medidas adoptar na construção de um escorrega para um aquaparque de modo que os utentes escorreguem em segurança?

Disciplina: Física e Química A

Professora: Susana Brito

Realizado por: Aline nº2 Ana Catarina Carmen nº7 Daniela

}11ºB1

4

O Berlinde ao ser lançado está sujeito a dois tipos de movimentos, em que se considera a resistência do ar desprezável:

- Segundo o eixo dos xx – Movimento uniforme;

Aqui o berlinde experimenta um lançamento horizontal em que a aceleração é igual a zero, bem como a força resultante, com velocidade igual à velocidade inicial do projéctil (Vx=V0). Ou seja, a velocidade (Vx) é constante.

Assim, segundo estas condições, o objecto obedece à seguinte equação:

x = x0+v t

- Segundo o eixo dos yy – Movimento uniformemente acelerado;

Aqui o berlinde experimenta um lançamento vertical em que a aceleração é igual à aceleração gravítica (g), e não possui velocidade inicial (V0).

5.1

X=V0x.T

<=>x=V0x.( 2y/g                   Y=1/2gt2<=>

<=>t=(2y/g<=>

5.2

Primeiro temos que medir a massa e o diâmetro da esfera, usando respectivamente, a balança digital e a craveira.

Seguidamente medimos a altura da bancada.

Para calcularmos a velocidade inicial da esfera dividimos o diâmetro da esfera pelo tempo indicado no digitimetro e obtém-se a velocidade

5.3

Procedimento Experimental

  - Medir o diâmetro da esfera usando uma craveira e determinar a sua massa utilizando a balança.

  - Determinar a altura da bancada. Colocar algumas folhas de papel branco no soalho.

  - Ligar o digitímetro.

  - Abandonar a esfera na calha a uma determinada altura do solo.

  - Ler no digitímetro o intervalo de tempo que a esfera demora a passar na célula fotoeléctrica (dividindo o diâmetro da esfera pelo tempo indicado no marcador obtém-se a velocidade inicial).

  - Medir o alcance atingido pela esfera, usando uma fita métrica.

  - Repetir o procedimento abandonando a esfera, na calha de alturas diferentes. Deste modo, a esfera atinge a base da rampa com diferentes velocidades.

  - A calha deve estar sempre à mesma altura do chão para se assegurar que a distância percorrida verticalmente em queda livre é a mesma.

  - Registar os dados experimentais e as incertezas de leitura numa tabela. Para a mesma altura realizar três medições (de modo a minimizar os erros experimentais) e obter o valor médio do alcance e do tempo. Fazer medições para sete alturas diferentes.

Material

- Calha

- Digítimetro (±0.001ms)

- Balança digital

- Célula Fotoeléctrica

- Craveira (±0.05mm)

- Suporte universal

- Esfera

- Fita Métrica

- Folhas de papel

6-Registos e Cálculos

| Diâmetro da esfera (m) | Massa da esfera (kg) | Altura da bancada (m) |
| --- | --- | --- |
| 7,87×10-4(±0.05mm) | 0,033 | 0,87 |

| h(m) | ∆t (s) ×10-₃ | ∆t médio(s)×10-₃ | Alcance (m) ×10-₃ | x médio(m) ×10-₃ | Vinicial (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 0.36 | 9.462 | 9.459 | 82.8 | 83.7 | 0.08320 |
|  | 9.459 |  | 83.9 |  |  |
|  | 9.457 |  | 84.3 |  |  |
| (2) 0.31 | 10.166 | 10.164 | 77.2 | 78.1 | 0.07743 |
|  | 10.178 |  | 78.8 |  |  |
|  | 10.149 |  | 78.2 |  |  |
| (3) 0.26 | 11.075 | 11.092 | 71.3 | 71.6 | 0.07095 |
|  | 11.102 |  | 71.6 |  |  |
|  | 11.099 |  | 72.0 |  |  |
| (4) 0.212 | 12.360 | 12.303 | 64.5 | 64.8 | 0.06397 |
|  | 12.326 |  | 64.7 |  |  |
|  | 12.322 |  | 65.2 |  |  |
| (5) 0.162 | 14.263 | 14.221 | 56.3 | 56.5 | 0.05534 |
|  | 14.193 |  | 56.5 |  |  |
|  | 14.206 |  | 56.6 |  |  |
| (6) 0.115 | 17.432 | 17.358 | 46.5 | 46.5 | 0.04534 |
|  | 17.361 |  | 46.7 |  |  |
|  | 17.280 |  | 46.2 |  |  |
| (7) 0.068 | 23.504 | 23.512 | 34.6 | 34.6 | 0.03347 |
|  | 23.547 |  | 34.6 |  |  |
|  | 23.486 |  | 34.6 |  |  |

Análise de resultados

7.1

7.2

Quanto maior for a altura maior é a velocidade e maior é o alcance.

7.3

T=√2h/g(t=√2.0.87/9.8(t=1.3325

7.4

Em=Ec+Ep

(Em=0 ( Emf – Emi =0 ( Emi = Emf

(considerando g=10 m/s2)

Para a altura de 36 cm:			         Para a altura de 31 cm:

m . g . h = ½ . m. v2				m . g . h = ½ . m. v2

10 . 0,36 = ½ . v2				   	10 . 0,15 = ½ . v2

v = 2,68 m/s                             	 v=2.49 m/s

Para a altura de 26 cm:			         Para a altura de 21.2 cm:

m . g . h = ½ . m. v2				m . g . h = ½ . m. v2

10 . 0,26 = ½ . v2				   	10 . 0,212 = ½ . v2

v = 2,28 m/s	         v=2.06m/s

Para a altura de 16.2 cm:			         Para a altura de 11.5 cm:

m . g . h = ½ . m. v2				m . g . h = ½ . m. v2

10 . 0,162= ½ . v2				   	10 . 0,115 = ½ . v2

v = 1,8 m/s                             	 v=1,52 m/s

Para a altura de 6.8 cm:

m . g . h = ½ . m. v2

10 . 0,068 = ½ . v2

v = 1,166 m/s

| hc (cm) | 20 | 15 |
| --- | --- | --- |
| (t (s) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,022 | 0,021 | 0,022 |
| (tmédio (s) | 0,018 | 0,022 |
| (x (cm) | 53,5 | 54,5 | 55,9 | 43 | 45 | 42,5 |
| (xmédio (m) | 0,55 | 0,44 |

Tab. 1 – Alturas da Calha, intervalos de tempo que o berlinde demora a atravessá-la, e alcances do mesmo.

- Segundo o eixo dos yy – Movimento uniformemente acelerado;

Aqui o berlinde experimenta um lançamento vertical em que a aceleração é igual à aceleração gravítica (g), e não possui velocidade inicial (V0).

Assim, segundo estas condições, o objecto obedece à seguinte equação:

y = y0- 1/2 . g . t2

Quando o berlinde chega ao solo y = 0;

Se xmáx = v0 . t  e   h= ½ . g . t2 , então o alcance máximo pode ser deduzido, em função de v0 e h através da seguinte expressão:

v0 = xmáx .     g / 2h

- Para a altura de 20 cm:			Para a altura de 15 cm:

v0= d / (tm				     v0= d / (tm

v0= 29x10-3 / 0,018			     v0= 29x10-3 / 0,022

v0= 1,6 m/s				     v0= 1,32 m/s

- Para a altura de 20 cm:			Para a altura de 15 cm:

v0 = xmáx .    g / 2h			     v0 = xmáx .     g / 2h

1,6= xmáx .    10/2 . 8  		 	     1,32= xmáx .    10/2 . 8

x max = 0,64 m				     x max = 0,53 m

Para a altura de 20 cm o valor de alcance máximo obtido em 3 foi de: 0,64 m; enquanto o valor medido para o alcance máximo foi de 0,55 m.

Para a altura de 15 cm o valor de alcance máximo obtido em 3 foi de: 0,53 m; enquanto o valor medido para o alcance máximo foi de 0,44 m

Penso que esta pequena discrepância entre os valores se deve ao facto de um corpo poder não atingir a totalidade da distância que é possível para o mesmo alcançar. Pois embora, por exemplo, para altura de 20 cm, o valor teórico obtido seja de 0,64, o corpo não atingiu a totalidade desse valor deixando-se ficar pelos 0,55. Este facto deve-se provavelmente à resistência do ar que actua sobre o berlinde, não o deixando chegar ao seu alcance máximo.

- Neste caso, tendo em conta a lei da conservação mecânica, o valor previsto vai ser calculado através da fórmula:

Como o corpo parte do repouso ->  m . g . h = ½ . m. v2

Porque,

Em=Ec+Ep

(Em=0 ( Emf – Emi =0 ( Emi = Emf

(considerando g=10 m/s2)

Para a altura de 20 cm:			         Para a altura de 15 cm:

m . g . h = ½ . m. v2				m . g . h = ½ . m. v2

10 . 0,2 = ½ . v2				   	10 . 0,15 = ½ . v2

v = 2 m/s	                                                            v = 1,73 m/s

Para a altura de 20 cm o valor de velocidade calculado foi de 1,6 m/s, enquanto o valor previsto para a velocidade tendo em consideração a conservação da energia mecânica ao longo da calha foi de 2 m/s.

Para a altura de 20 cm o valor de velocidade calculado foi de 1,32 m/s, enquanto o valor previsto para a velocidade tendo em consideração a conservação da energia mecânica ao longo da calha foi de 1,73 m/s.

Esta discrepância entre os valores pode provavelmente ser justificada pela resistência do ar, entre outros factores que fazem com que não haja conservação de energia mecânica ao longo da calha.

- Quanto maior a altura da calha, maior é o alcance do berlinde, pois este atinge maior velocidade ao percorrê-la, caindo mais longe.

xmáx = v0 . tqueda

Conclusão

Com esta actividade experimental pode-mos concluir que o alcance de um projéctil depende sempre a sua altura e da velocidade de lançamento, facto que conduziu Newton à descoberta da razão pela qual os astros se movem no espaço, sem caírem para a Terra.

As dimensões da piscina devem estar relacionadas com a altura máxima h de que a pessoa se deixa cair no escorrega: quanto maior for esta altura h, tanto maior será a velocidade horizontal de saída do escorrega e, consequentemente, o alcance atingido. Por isso, as dimensões da piscina devem ser tais que, à saída do escorrega, haja, no mínimo, uma distância igual ao alcance correspondente ao máximo de h (altura máxima do escorrega). Por outro lado, a profundidade da piscina é também importante pois, quanto maior for a velocidade com que a pessoa chega à saída do escorrega, maior será a velocidade com que atinge a água e, consequentemente a altura de água deve ser maior para evitar o risco de chocar com o fundo da piscina.

Quanto à questão problema (Supõe que pretendes projectar um escorrega para um aquaparque, de modo que os utentes possam cair em segurança numa determinada zona da piscina. A rampa do escorrega termina num troço horizontal a uma altura apreciável da superfície da água.) podemos considerar uma piscina de 10 m de comprimento e 5m de largura, onde se coloca um escorrega de 3 m de altura. Será este escorrega seguro?

Consideram-se, então, os atritos desprezáveis, já que normalmente num aquaparque os escorregas têm água em circulação, o que diminui o atrito. Como os atritos são desprezáveis, aplica-se o teorema da conservação da energia, obtendo-se assim o valor da velocidade de saída do corpo do escorrega.

Então, se a altura do escorrega é de 3 m a velocidade de saída deste é de:

(considerando g=10 m/s2)

m . g . h = ½ . m. v2 ( v2= 2 . g . h  ( v2=2 . 10 . 3  ( v= 7,75 m/s

Como  xmáx = v0 . t1  e  h= ½ . g . t22  onde  t1=t2, pois os movimentos são simultâneos, então,

v0 = xmáx .     g / 2h    (  7,75 = xmáx .     9,8 / 2 . 3  ( xmáx ≈ 6 m

Conclui-se este escorrega ser seguro, uma vez que o seu alcance máximo será de aproximadamente 6m e a piscina apresenta um comprimento de 10m.

Bibliografia

- Bello, Adelaide ; Caldeira, Helena (2004). Ontem e Hoje. Física e Química A, 11º Ano (ano 2). Porto: Porto Editora.

- dos Reis, Ana Maria Soares (2007).  Preparar os Testes. Física e Química A, 11ºAno. Areal Editores.

Sitografia

  - www.escolavirtual.pt

# Text boxes

(considerando g=10 m/s2)

(considerando g=10 m/s2)